平成２１年度大気汚染状況調査結果について

平成２１年度に実施した県内の大気汚染状況の調査結果は、次のとおりである。

１　常時監視

（１）二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素、

測定を行った全ての地点で、環境基準を達成した。

なお、栄町交差点の一酸化炭素及び米子市役所の二酸化窒素については、測定時間が年間有効測定時間（6000時間）未満であったため、環境基準の達成状況を評価することができない。

（２）浮遊粒子状物質、

測定を行った全ての地点で、長期的評価では環境基準を達成したが、短期的評価では環境基準を達成しなかった。これは、３月の黄砂現象が原因と考えられる。

（３）光化学オキシダント

測定を行った全ての地点で環境基準（0.06ppm）を達成しなかったものの、大気汚染防止法第23条に定める緊急時の基準（注意報レベルの濃度0.12ppm）には至らなかった。

なお、光化学オキシダントについては、全国の環境基準達成局数が0.1%と低い水準である。

環境基準達成状況（常時監視）

| 測定局 | 区 分 | 住 所 | 項 目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二酸化 いおう | 浮遊粒子 状物質 | 二酸化 窒 素 | 一酸化 炭 素 | 光化学 ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ |
| 鳥取保健所 | 一般局 | 鳥取市江津 | ○ | △ | ○ | ○ | × |
| 米子保健所 | 一般局 | 米子市東福原 | ○ | △ | ○ | － | × |
| 倉吉保健所 | 一般局 | 倉吉市東巌城町 | ○ | △ | ○ | － | × |
| 栄町交差点 | 自排局 | 鳥取市栄町 | － | △ | ○ | － | － |
| 米子市役所前 | 自排局 | 米子市加茂町 | － | △ | － | ○ | － |

【凡例】○：達成、×：非達成、△：長期的評価では達成したが、短期的評価で非達成、－：測定せず

２　有害大気汚染物質モニタリング調査

環境基準が設定されているテトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタンについて、全５地点で環境基準を達成した。

また、指針値が設定されているアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエンについても、全５地点で指針値以下であった。