平成２１年度一般環境中のダイオキシン類調査結果について

平成２１年度に実施した一般環境中のダイオキシン類調査結果は、次のとおりである。

１　調査期間

平成２１年５月　～　平成２２年２月

２　調査地点数

（１）大気　　　：　４地点･･･年４回

（２）水質・底質：１８地点（河川：６、湖沼：７、海域：５）･･･年１回

（３）地下水　　：　８地点･･･年１回

（４）土　壌　　：１５地点（一般環境土壌：８、発生源周辺土壌：７）･･･年１回

３　調査結果

すべての項目、地点で環境基準を達成した。

調査結果は、全国における調査結果の濃度範囲と比較して低いものであり、平均値も全国調査の平均値以下であった。

また、経年変化は、大気については、調査を開始した平成１２年度と比較して約10分の１に減少しており、水質・底質、地下水及び土壌についても、環境基準以下の低い濃度で推移している。

| 調査区分 | 単位 | 測定結果 | 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均値（濃度範囲） |  |
| 大気 | pg-TEQ/m3 | 0.019（0.0063 ～ 0.12） | 0.6 以下 |
| 公共用水域 | 水質 | pg-TEQ/L | 0.12 （0.016 ～ 0.99 ） | 1 以下 |
|  | 底質 | pg-TEQ/g | 5.8 （0.10 ～23 ） | 150 以下 |
| 地下水 | pg-TEQ/L | 0.024（0.018 ～ 0.031） | 1 以下 |
| 土壌 | 一般環境 | pg-TEQ/g | 0.19 （0.0030 ～ 0.73 ） | 1,000以下 |
|  | 発生源周辺 |  | 0.28 （0.0087 ～ 1.3 ） |  |