Autopilot Disconnect Events  自動パイロット切断イベント

Background  バックグラウンド

■ Events of AP Disconnect reported by some Operators. 　一部のオペレータによって報告されたAP切断のイベント。

Root Cause Analysis  根本原因分析

■ Vibrations confirmed as the first potential contributor factor to the events:

イベントへの最初の潜在的要因として確認された振動：

✔ Many field occurrences have been fixed by improving the vibration levels of AHRS, with local solutions or BT139-414 implementation.

多くの現場で発生した問題は、AHRSの振動レベルを改善することによって解決され、現地の解決法またはBT139-414の実施によって改善されました。

✔Aircraft maintenance deemed important in minimizing events: 　イベントの最小化に重要と考えられる航空機のメンテナンス：

✔Passive Vibration Masses tuning to minimize 5/Rev vibration 　5 / Rev振動を最小限に抑えるためのパッシブ振動マスチューニング

✔ AHRS alignment 　AHRSアライメント

■ AFCS Software response in specific conditions:

■特定の条件下でのAFCSソフトウェアの応答：

1. asynchronous sampling in case of vibrations 　振動の場合の非同期サンプリング

2. asynchronous sampling in specific aircraft abrupt maneuvers combined with some extreme external conditions

いくつかの極端な外部条件と組み合わせた特定の航空機の非同期サンプリング

3. single AP disconnect due to momentary loss (one or two frames) of Avionic Standard Communication Bus data validity

Avionic Standard Communication Busデータの妥当性の瞬間的な損失（1または2フレーム）によるシングルAP切断